## Slide 1
LLM 기반 예지보전 진단 시스템
FEMTO-ST 베어링 PdM -- Proposal A 구현
RAG + ML + DL + Claude API | 2026-06-29 | 허남

## Slide 2
기존 DL 시스템의 한계 -> LLM으로 해결
수치 예측 결과를 현장 담당자가 이해 가능한 자연어로 변환
[기존 출력]
ML 확률: 0.72 DL RUL: 45분 RAG 유사도: 92.3% -> 데이터 분석가만 해석 가능 -> 현장 조치 지연 -> RAG 수치 의미 불명확
[LLM 추가 출력]
[현재 상태] 위험 -- 열화 72%, RUL 45분 [이상 신호] h_rms 3.2 급등 h_kurt 11.5 (충격 증가) [정비 권고] 즉시 점검 및 교체 준비 [유사 사례] Bearing1_3 동일 패턴, 30분 후 파손

## Slide 3
LLM 확장 방안 3종 비교
채택 기준: 구현 가능성 + 즉시 현장 적용 + 비용 효율성
방안
핵심 기능
난이도
채택
A
RAG+ML/DL -> LLM 보고서
낮음
채택
B
LLM 이상 패턴 학습
높음
미채택
C
멀티모달 센서+문서 RAG
중간
미채택

## Slide 4
Proposal A -- 데이터 흐름 아키텍처
센서 -> ML/DL/RAG -> Claude API -> 자연어 보고서
센서 측정값 | +---------+---------+ ML(RF/XGB) DL(GRU) RAG(FAISS) 확률 RUL(분) Top-3사례 +---------+---------+ | Claude API (haiku-4-5) System: PdM 전문가 | 자연어 보고서 (4섹션)
보고서 4섹션
1. [현재 상태] 정상/주의/위험 한 줄 요약 2. [주요 이상 신호] 센서값 이상 패턴 2~3가지 3. [정비 권고] 즉시/24h내/1주내 조치 4. [유사 사례 참고] RAG 최유사 과거 사례

## Slide 5
시연 시나리오 (3분)
정상 -> 주의 -> 위험 전환으로 LLM 보고서 변화 확인
Step 1: 정상
입력: h_rms=0.3, h_kurt=2.5
출력: '정상 -- 정기 점검 유지'
Step 2: 주의
입력: h_rms=0.8, h_kurt=6.0
출력: '주의 -- 24시간 내 점검 권고'
Step 3: 위험
입력: h_rms=3.0, h_kurt=12.0
출력: '위험 -- 즉시 점검 및 교체 준비'

## Slide 6
결론 및 기대효과
LLM 추가로 PdM 시스템의 현장 실용성 대폭 향상
현장 접근성 향상
수치->자연어: 비전문가도 즉시 이해
의사결정 가속화
즉시/24h/1주 조치 자동 분류
RAG 시너지
과거 사례 수치->의미 있는 설명 변환
비용 최적화
haiku 모델+Mock 모드 (발표시 API 비용 0)
확장성
Proposal B/C 단계적 고도화 가능