## Slide 1
AI 기반 베어링 잔여수명(RUL) 예측 모델 개발
FEMTO-ST PRONOSTIA IEEE PHM 2012 | GRU v2 + BN+LN | Streamlit 대시보드
딥러닝 프로젝트 | 허남 | 2026. 06. 29.

## Slide 2
목 차
Table of Contents
Ⅰ. AI 개발 수행내용
1. 개요 및 현황 (추진배경 / 과제범위 / 추진방법)
Ⅱ. 연구개발 주요 결과물
1. 데이터 수집
2. 탐색적 데이터 분석 (EDA)
3. 데이터 전처리 및 피처 엔지니어링
4. 학습 및 모델 평가
5. Streamlit 웹 애플리케이션
6. 결과 요약 및 향후 방향
부록 A. 성능 개선 실험 (Performance Improvement)
부록 B. 데이터 프로파일링 리포트

## Slide 3
I-1. 개요 및 현황
추진배경 / 과제범위 / 추진방법
문제 정의
• 산업용 베어링 예상치 못한 파손 → 생산 라인 전체 정지
• 정기 점검(PM) 방식: 실제 열화 상태 미반영
• 과잉/과소 점검 반복 → 비용 낭비 또는 사고 위험
• RUL 정량 예측 없이 최적 교체 시점 결정 불가
과제 목표
• 딥러닝(GRU)으로 베어링 RUL 정량 예측
• RF 베이스라인 대비 10% 이상 RMSE 개선
• 현장 담당자용 Streamlit 웹 대시보드 구축
• 미관측 베어링(OOS) 일반화 성능 검증
최종 달성: GRU v2 OOS RMSE 810.38분 | RF 대비 15.08% 개선 | Streamlit Cloud 배포 완료

## Slide 4
II-1. 데이터 수집
FEMTO-ST PRONOSTIA IEEE PHM 2012
항목 | 내용
데이터셋 | FEMTO-ST PRONOSTIA Bearing Dataset (IEEE PHM 2012 Challenge)
베어링 수 | 17개 (Learning_set 6개 + Full_Test_Set 11개)
운전 조건 | Cond.1: 1800rpm/4kN ¦ Cond.2: 1650rpm/4.2kN ¦ Cond.3: 1500rpm/5kN
측정 간격 | 1분 간격 스냅샷, acc CSV 25,600 샘플 / temp CSV 각 1행
원본 피처 | h/v RMS · Kurtosis · Skewness · CrestFactor (각 4개) + 온도 = 9개
파생 피처 | energy=h²+v² ¦ health_idx=h_rms×h_kurt ¦ rms_ratio=h/v → 3개
총 피처 수
12개
RUL 라벨
total - minute
열화 임계값
init×2.5

## Slide 5
II-2. 탐색적 데이터 분석 (EDA)
Feature Analysis & VIF Selection
피처 | 초기 (정상) | 말기 (열화) | 기여도
h_rms | 0.02~0.05g | 0.1~3.0g 급증 | ★★★★ 핵심
h_kurt | 3.0~4.0 | 5.0 이상 급등 | ★★★★
health_idx | 낮음 | 급격 증가 | ★★★★ 파생
energy | 낮음 | 급격 증가 | ★★★☆ 파생
temp_mean | 25~30°C | 30~60°C 완만 | ★★☆☆
VIF 분석 결과
• VIF 기준: < 10 (다중공선성 제거)
• 결과: 12개 전체 피처 VIF < 10 → 모두 선택
• 최대 VIF: energy ≈ 8.5 (파생 피처 중 가장 높음)
RUL 분포 특성
• 베어링 수명: 28분 ~ 2,832분 (100배 차이)
• 분포: 오른쪽 편향 (대부분 단수명)
• 베어링간 편차 크므로 GroupKFold 필수

## Slide 6
II-3. 데이터 전처리 및 피처 엔지니어링
Preprocessing Pipeline & GroupKFold Split
전처리 파이프라인 (5단계)
① 온도 결측 처리
선형 보간 → bfill/ffill → 중앙값 채움
② 파생 피처 생성
energy=h²+v², health_idx=h_rms×h_kurt, rms_ratio=h/v
③ VIF 분석
VIF<10 기준 → 12개 전체 선택
④ 슬라이딩 윈도우
window=20분, stride=1 → X:(N,20,12), y:(N,)
⑤ 독립 MinMaxScaler
X용 seq_scaler + y용 y_scaler (누수 방지)
데이터 분할 전략 (GroupKFold)
용도 | 베어링 | 역할
훈련 | 1_1 / 2_1 / 3_1 | GroupKFold 학습·검증
데모 | 1_2 / 2_2 / 3_2 | Streamlit 시연
테스트 | 1_3~7 / 2_3~7 / 3_3 | OOS 최종 평가 (11개)
GroupKFold — 베어링 단위 완전 분리 → 시계열 데이터 누수 완전 차단

## Slide 7
II-4. 학습 및 모델 평가 ① RF 베이스라인
RandomForest Baseline (RUL Regression)
설정: 마지막 타임스텝의 12개 피처(X[:, -1, :]) 사용 — 시계열 구조 미활용
RF OOS RMSE
954.52분
RF OOS MAE
757.71분
DL 최종 모델(GRU v2) 대비 개선 효과
모델 | OOS RMSE (분) | OOS MAE (분) | RF 대비 개선율
RF 베이스라인 | 954.52 | 757.71 | —
LSTM 초기 모델 | 934.01 | 767.09 | ▼ 2.15%
GRU 아키텍처 | 909.96 | 741.50 | ▼ 4.67%
GRU v2 최종 ★ | 810.38 | 665.63 | ▼ 15.08%

## Slide 8
II-4. 학습 및 모델 평가 ② DL 아키텍처 5종 비교
OOS RMSE — Full_Test_Set 11 bearings
순위 | 모델 | OOS RMSE (분) | OOS MAE (분) | 특징
1위 ★ | GRU | 909.96 | 741.5 | 게이트 단순, 소형 모델 과적합 억제
2위 | 1D-CNN | 938.03 | 754.87 | 국소 주파수 패턴 학습
3위 | CNN-LSTM | 996.61 | 789.89 | 공간+시계열 복합 구조
4위 | BiLSTM | 1021.19 | 805.53 | 양방향 — 인과 관계상 불리
5위 | LSTM | 1036.91 | 846.21 | 장기 의존성 학습
GRU 최종 선정 근거
• OOS RMSE 909.96 — 미관측 베어링 11개에서 5종 중 최저
• 파라미터 수 최소 (업데이트/리셋 게이트만) → 적은 학습 데이터에서 과적합 억제
• 예지보전 특성상 과거→현재 단방향 인과 관계 → BiLSTM 양방향 우위 없음

## Slide 9
II-4. 학습 및 모델 평가 ③ 하이퍼파라미터 튜닝
Grid Search 27조합 → 옵티마이저 → 배치 → BN+LN
① 그리드서치 (27조합)
파라미터 | 탐색 범위 | 최적
window_size | [20,30,50] | 20
units | [32,64,128] | 32
dropout | [0.1,0.2,0.3] | 0.1
→ OOS RMSE: 956.05
② 옵티마이저 비교
옵티마이저 | OOS RMSE
Nadam ★ | 977.70
Adam | 996.88
AdamW | 1011.36
③ 배치 크기 튜닝
배치 | OOS RMSE
16 ★ | 836.60
32 | 1002.56
64 | 1114.39
128 | 1054.33
④ BN+LN 정규화 효과
모델 | OOS RMSE | 개선율
v1 (Dropout만) | 973.47 | —
v2 (BN+LN) ★ | 810.38 | ▼16.75%
학습 Epoch: 54 → 33으로 단축

## Slide 10
II-4. 학습 및 모델 평가 ④ GRU v2 최종 모델
GRU + LayerNormalization + BatchNormalization
Input (20, 12)
← 시퀀스 입력 (20분, 12피처)
GRU(32, ret=True)
← 시퀀스 전체 학습 (return_sequences=True)
LayerNorm
← 시퀀스 내 정규화 (배치 의존 없음)
Dropout(0.1)
← 과적합 억제
GRU(16)
← 최종 상태 추출
LayerNorm
← 2차 정규화
BatchNorm
← 특성 분포 안정화 (학습 가속)
Dense(32, relu)
← 비선형 변환
Dropout(0.1)
← 과적합 억제
Dense(1) — RUL 출력
← 잔여수명 분 단위 예측
학습 설정
항목 | 값
window_size | 20
units | 32 → 16
dropout | 0.1
batch_size | 16
optimizer | Adam(1e-3)
loss | MSE
EarlyStopping | patience=10
ModelCheckpoint | val_loss 최소
OOS RMSE: 810.38분 OOS MAE: 665.63분

## Slide 11
II-5. Streamlit 웹 애플리케이션 프로토타입
https://dlfactoryautomation.streamlit.app/
⚙️ 사이드바
• ML 임계값 슬라이더 (기본 0.50)
• RUL 경보 기준 (기본 60분)
• 변경 이력 expander
• 실행 순서 안내
📊 탭 1 데이터 탐색
h_rms 추이 열화 라벨 분포 피처 박스플롯 4개 KPI 메트릭
🤖 탭 2 ML 성능
VIF 분석 표 모델 3종 비교 Feature Importance Confusion Matrix
🔮 탭 3 DL RUL 예측
ML vs LSTM 비교 LSTM 학습곡선 베어링 RUL 추이
🏭 탭 4 통합 진단
진동값 9개 슬라이더 진단하기 버튼 ML 열화 판정 RUL & 경보 등급
🔬 탭 5 아키텍처 비교
5종 성능 비교표 EarlyStopping 분석 학습곡선 PNG OOS 예측 PNG
시스템 품질 지표
항목 | 기준 | 실제 | 판정
OOS RMSE | < 900분 | 810.38분 | ✔ PASS
RF 대비 개선율 | > 10% | 15.08% | ✔ PASS
응답 시간 | < 2초 | @st.cache_resource ~0.1초 | ✔ PASS
데이터 누수 | GroupKFold | 베어링 단위 완전 분리 | ✔ PASS

## Slide 12
II-6. 결과 요약 및 향후 방향
Conclusion & Future Work
결과 요약
• 아키텍처 5종 비교 → GRU 최종 선정
• BN+LN 정규화로 OOS RMSE 16.75% 개선
• 배치=16으로 최적 일반화 달성
• GRU v2: OOS RMSE 810.38 (RF 대비 15.08%↓)
• Streamlit Cloud 5탭 대시보드 배포 완료
향후 방향
• Attention 메커니즘 → 열화 말기 정밀도 향상
• SHAP 해설 → 피처별 기여도 시각화
• 앙상블 (GRU + 1D-CNN) 성능 향상
• IoT 실시간 스트림 연동 (MQTT, 1분 주기)
• MLOps 자동 재학습 파이프라인
단계 | 내용 | 목표 RMSE
완료 (현재) | GRU v2 BN+LN + 배치=16 | 810.38분
Phase 2 | Attention + SHAP | < 700분
Phase 3 | 앙상블 + 실공장 데이터 | < 600분

## Slide 13
부록 A. 성능 개선 실험
Performance Improvement — All Experiments
아키텍처 5종 비교
모델 | OOS RMSE | OOS MAE
GRU ★ | 909.96 | 741.50
1D-CNN | 938.03 | 754.87
CNN-LSTM | 996.61 | 789.89
BiLSTM | 1021.19 | 805.53
LSTM | 1036.91 | 846.21
단계별 성능 개선 요약
단계 | 내용 | OOS RMSE | 개선율
기준 | RF 베이스라인 | 954.52 | —
① | GRU 아키텍처 선택 | 909.96 | ▼ 4.67%
② | 배치=16 | 836.60 | ▼ 12.33%
③ ★ | BN+LN 정규화 (v2) | 810.38 | ▼ 15.08%
그리드서치 TOP 5
순위 | window | units | dropout | OOS RMSE
1위 | 20 | 32 | 0.1 | 956.05
2위 | 20 | 64 | 0.1 | 959.55
3위 | 30 | 128 | 0.1 | 968.52
4위 | 20 | 64 | 0.2 | 971.71
5위 | 30 | 64 | 0.1 | 978.35

## Slide 14
부록 B. 데이터 프로파일링 리포트
FEMTO-ST Bearing Data Profile
베어링 | 조건 | 용도 | 운전 조건 | 수명 (분)
Bearing1_1 | Cond.1 | train | 1800rpm / 4kN | ~2,832
Bearing2_1 | Cond.2 | train | 1650rpm / 4.2kN | ~911
Bearing3_1 | Cond.3 | train | 1500rpm / 5kN | ~515
Bearing1_2 | Cond.1 | demo | 1800rpm / 4kN | ~870
Bearing2_2 | Cond.2 | demo | 1650rpm / 4.2kN | ~797
Bearing3_2 | Cond.3 | demo | 1500rpm / 5kN | ~1,637
Bearing1_3~7 | Cond.1 | test (5) | 1800rpm / 4kN | 28~339
Bearing2_3~7 | Cond.2 | test (5) | 1650rpm / 4.2kN | 339~1,637
Bearing3_3 | Cond.3 | test (1) | 1500rpm / 5kN | ~820
데이터 품질 요약
• 결측치: 온도(temp_mean)만 발생 — 선형 보간 처리 완료
• 중복: 0건 (1분 간격 스냅샷, 중복 없음)
• 이상치: 말기 h_rms 급등은 열화 신호이므로 제거하지 않음