## Slide 1
AI 개발 수행내역서
FEMTO-ST 베어링 잔여수명(RUL) 예측
ML+DL + LLM 통합 예지보전(PdM) 시스템
담당자: 허남

## Slide 2
i
목차
개발 → 튜닝 → 결론
2
Ⅰ
프로젝트 개요
기존 DL 시스템의 한계와 LLM 필요성
Ⅱ
LLM 확장 방안
3종 비교 · Proposal A 채택
Ⅲ
RAG 2단계 아키텍처
수치 유사도 + 문서 RAG
Ⅳ
Hybrid RAG
BM25 + 벡터 · v0.6 신규 적용
Ⅴ
LLM 진단 보고서 파이프라인
파이프라인 · 배포 · 통합 진단 · 릴리스 · 결론
Ⅵ
결론/기대효과 · 로드맵 · 향후 계획
LLM 성능개선 로드맵(4단계) · 향후 적용 우선순위
A
DL · ML 프로젝트 구성
PdM 도입 효과 · FEMTO-ST 데이터 구성
B
세 과제 구성 (ML ↔ DL ↔ LLM)
현장 데이터를 세 Streamlit 앱이 구독
C
미채택 방안 · 산출물
Proposal B/C · 산출물 노트북(ipynb/py)

## Slide 3
I
프로젝트 개요 - 기존 DL 시스템의 한계와 LLM 필요성
의의: ML/DL/RAG의 수치 결과는 정확하지만 현장 담당자가 즉시 행동으로 옮기기 어렵다. LLM(Claude API)이 이 수치를 근거로 사람이 읽는 자연어 진단 보고서로 변환하는 해석 계층을 추가한다.
구분 | 기존 출력 (수치만) | LLM 적용 후 (자연어 해석)
ML 확률 | 0.72 | [현재 상태] 위험 - 열화 72%
DL RUL | 45분 | [정비 권고] 즉시 점검 및 교체 준비
RAG 유사도 | 92.3% | [유사 사례] Bearing1_3 동일 패턴, 30분 후 파손
문제 -> 해결 | 데이터 분석가만 해석 가능, 현장 조치 지연 | 비전문가도 즉시 이해 가능한 정비 보고서로 자동 변환
3

## Slide 4
II
LLM 확장 방안 3종 비교 - Proposal A 채택
의의: 채택 기준은 구현 가능성+즉시 현장 적용+비용 효율성. Proposal A가 가장 낮은 난이도로 즉시 현장 적용 가능해 채택했다.
방안 | 핵심 기능 | 난이도 | 채택
A | RAG+ML/DL -> LLM 자연어 보고서 | 낮음 | 채택
B | LLM이 이상 패턴 직접 학습 | 높음 | 미채택
C | 멀티모달 센서+문서 RAG | 중간 | 미채택
4

## Slide 5
III
RAG 2단계 아키텍처 - 수치 유사도 + 문서 RAG
의의: Level 1은 과거에 비슷한 상태가 있었는가를 수치로, Level 2는 정비 지식 문서에 어떤 근거가 있는가를 자연어로 답한다. 두 결과는 LLM 보고서의 근거로 결합된다.
구분 | RAG Level 1 (수치 유사도) | RAG Level 2 (문서 RAG)
모듈 | src/femto_rag_search.py | src/femto_doc_rag.py
인덱스 | FAISS IndexFlatIP(코사인) | Chroma 벡터DB(영구 저장)
질의 방식 | 센서값 -> Top-k 유사 사례 검색 | 자연어 질문 -> 문서 검색/답변
RAG 종류 | 일반 RAG(순수 벡터 검색) | Hybrid RAG(BM25+벡터, v0.6)
5

## Slide 6
IV
Hybrid RAG(BM25+벡터)
의의: 정비 문서는 40도 초과 같은 정확한 수치 표현이 많아 순수 의미 검색만으로는 놓치기 쉽다. Hybrid RAG로 RAG-Level2 검색 정확도를 개선했다(2026-07-03, v0.6 완료).
항목 | 적용 전 (v0.5) | 적용 후 (v0.6)
검색 방식 | Chroma 벡터 검색만 | BM25(키워드)+벡터, EnsembleRetriever 50:50
약점/개선 | 정확한 수치, 임계값 표현을 놓치기 쉬움 | BM25가 수치, 임계값 포착, 벡터가 의미 유사 보완
검증 질의 | 온도만 상승하면? -> 찾을 수 없음 | 동일 질문 -> 윤활 점검 근거 정확히 답변
6

## Slide 7
V
1. LLM 진단 보고서 생성 파이프라인 (Proposal A)
의의: LLM은 ML/DL의 수치 판정을 대체하지 않고, RAG 근거와 함께 현장 담당자가 바로 읽을 수 있는 자연어 정비 권고로 해석, 문서화하는 계층이다.
항목 | 내용
모듈 / API | src/femto_llm_report.py, Claude API(claude-haiku-4-5-20251001)
입력 컨텍스트 | 센서값 + ML 열화확률 + DL RUL + RAG Level1/2 근거
출력 구조(5섹션) | 현재 상태, 이상 신호, 정비 권고, 유사 사례, 문서 근거
Mock 모드 | API 키 미설정 시 규칙 기반 동일 구조 보고서(무료 데모)
Structured Output | JSON Schema 강제 출력 - status/anomalies/action 등, 대시보드/알람 연동
7

## Slide 8
V
2. Streamlit 배포 구성 및 로컬 LLM(Ollama) 제약
의의: 배포 URL은 llmfactoryautomation.streamlit.app. RAG-Level2의 자유 질의응답(ask())은 로컬 Ollama(gemma)가 필요해 Streamlit Cloud(상시 프로세스 실행 불가)에서는 이 기능만 제한된다(버그 아님, 의도된 제약). 문서 검색과 Claude API 진단 보고서는 Cloud에서 정상 동작한다.
앱 파일 | 포트 | 역할
streamlit_app.py | 8501 | DL 메인 - 시계열 고장 예측
streamlit_rag.py | 8502 | LLM/RAG 전용 - Level1 유사 사례 데모
streamlit_femto.py | 8503 | ML+DL+LLM 통합 진단 (Tab6: AI 정비 권고)
streamlit_unified.py | 8504 | 3-Source 통합 (ML+DL+DL Milling)
8

## Slide 9
3. Streamlit 통합 진단 - 7탭 대시보드 (LLM 정비 권고 신규)
7탭 구성
📊 데이터 탐색
🤖 ML 성능
🔮 DL RUL 예측
🏭 통합 진단(실시간)
🔬 아키텍처 비교(5종)
배포
URL: dlfactoryautomation.streamlit.app
Repo: vapsnamheo-dev/AISOURCE
사이드바: ML 임계값 0.3~0.8 + RUL 경보 기준 30~120분 실시간 조정
ML 판정 | DL RUL | 표시
열화 (P=1.00) | 144분 양호 기준 초과 | ● ⚠ ML 열화 감지 — RUL 144분 (단일 입력 추정, ML 신뢰) 단일 슬라이더 입력은 시계열 복제(tile) 추정 → 'ML 신뢰' 캡션으로 한계 명시
열화 | 100분 기준 2배 이내 | ● ⚠ ML 열화 감지 — 잔여수명 100분 (ML 판정 우선)
열화 | 50분 기준 이하 | ● 긴급 경보: 잔여수명 50분
정상 | 어떤 값이든 | 기존 양호 / 주의 / 경보 규칙 그대로
통합 진단 — Stage 4 열화 샘플 클릭 시 표시 로직
ML 분류(현재 이상 여부) + DL RUL(잔여수명)을 결합한 경보 표시
LLM 정비 권고 탭 상세: femto_llm_report.py, Claude API(haiku-4-5), RAG-Level1/2 근거 결합 -> 5섹션 자연어 보고서 + Structured Output. ANTHROPIC_API_KEY 미설정 시 Mock 모드로 무료 데모 가능.
V
🧠 LLM 정비 권고(AI 진단)
🖼️ CNN 이미지 분류
V
9

## Slide 10
V
4. 릴리스 노트 - 비용 관리 및 안정성 개선
의의: v0.5 draft 이후 배포 안정성 버그 수정과 과금 방지 기능을 지속 추가했다. 특히 Anthropic 크레딧 부족(400) 에러를 코드 버그와 구분해 결제 안내로 표시하도록 개선(2026-07-03)했다.
구분 | 내용
신규 기능 | ANTHROPIC_API_KEY on/off 스위치 + 토큰수/비용 화면표시
버그 수정 | 피처 스키마 불일치 / pandas 버전드리프트 / 중첩버튼 / 패키지 누락
RAG 개선 | temperature 0.0 고정 + Hybrid RAG(BM25+벡터) 적용
UX 개선(07-03) | 크레딧 부족 에러를 결제 안내로 구분 표시, 타이틀/캡션 갱신
10

## Slide 11
VI.
1. 결론 및 기대효과
의의: LLM 추가로 PdM 시스템의 현장 실용성이 대폭 향상되었으며, ML->DL->RAG->LLM까지 이어지는 end-to-end 파이프라인을 v0.6 기준으로 완성했다.
항목 | 내용
현장 접근성 | 수치->자연어: 비전문가도 즉시 이해
의사결정 가속화 | 즉시/24h/1주 조치 자동 분류
RAG 시너지 | 과거 사례를 의미있는 설명으로 변환, Hybrid RAG로 정확도 개선
비용 최적화 | haiku 모델 + Mock 모드 + on/off 스위치(v0.6)
확장성 | Agent/Tool Use -> LangGraph -> (필요시) GraphRAG 단계적 고도화
11

## Slide 12
2. LLM 성능개선 로드맵(4단계) 및 한계점
LLM 성능개선 로드맵 (1~4순위)
한계점 (Limitations)
• 비용 발생 - Claude API 호출당 과금 (Mock 모드/on-off 스위치로 완화, v0.6)
• RAG 문서 커버리지 제한 - 정비 지식 문서 1종만 인덱싱
• 로컬 LLM(Ollama) 필요 기능은 Streamlit Cloud에서 미지원 (RAG-Level2 ask())
• 환각(hallucination) 가능성 - Structured Output + 문서 근거 인용으로 완화하나 완전 제거는 아님
• GraphRAG 등 고도화 로드맵 미완료 (4순위)
실무 포지셔닝: LLM은 ML·DL의 수치 판정을 대체하지 않고, RAG 근거와 함께 현장 담당자가 바로 읽을 수 있는 자연어 정비 권고로 해석·문서화하는 계층으로 포지셔닝. Structured Output(정형 출력)+RAG 근거 인용으로 신뢰성 확보.
우선순위 · 항목 | 상태 | 핵심 내용
1순위 - Structured Output | 완료 (v0.5) | Claude output_config.format(JSON Schema)으로 정형 데이터 반환
2순위 - Agent / Tool Use | 예정 (~07/24) | Claude function calling(tool_use)으로 전환, ReAct 패턴
3순위 - Workflow Orchestration (LangGraph) | 예정 (~08/21) | 센서->ML->DL->RAG->LLM 파이프라인 명시적 그래프화
4순위 - GraphRAG | 미구현 (최후순위) | networkx/neo4j 등 미사용. 설비 관계망 데이터 확보 시 재검토
VI
12

## Slide 13
VI
3. 향후 계획 - LLM 적용 우선순위 로드맵
의의: Hybrid RAG(BM25+벡터)는 이미 v0.6로 구현을 완료했고, GraphRAG(그래프 기반 지식 검색)는 아직 미구현이며 로드맵상 가장 낮은 4순위다 - 이름은 비슷하지만 현재 상태는 정반대다.
우선순위 | 상태 | 핵심 내용
1순위 Structured Output | 완료(v0.5) | JSON Schema 정형 출력
신규 Hybrid RAG | 완료(v0.6, 07-03) | BM25+벡터 결합 검색 정확도 개선
2순위 Agent/Tool Use | 예정(~07/24) | Claude function calling(ReAct 패턴)
3순위 LangGraph | 예정(~08/21) | 파이프라인 명시적 그래프화
4순위 GraphRAG | 미구현, 최후순위 | 설비 관계망 수준으로 확장 시 재검토
13

## Slide 14
A. DL/ML 프로젝트 구성
PdM 도입 효과 / FEMTO-ST 데이터 구성
기대 효과
계획외 정지 30~50% 감소
유지보수 비용 10~25% 절감
성과 지표: OOS (*３）RMSE < 900분 / ML 대비 개선율 > 10% / 응답 < 2초
(*1) GroupKFold(단순 무작위 분할이 아닌 베어링 단위를 통째로 분리)로 시계열 누수 완전 차단
(*2) *"GRU v1에 정규화 계층(LayerNorm + BatchNorm)을 추가한 개선 버전
(*3) 테스트(Out-Of-Sample／OOS 모델 학습에 쓰지 않은 데이터) 11개는 3개 Condition에 걸친 미관측 베어링
→과적합을 드러내고＇새 설비 배포 시 실제 성능＇ 정직하게 모사(RF·XGB가 IS F1 0.94 → OOS Recall 0.5로 무너진 게 그 증거)
개발 방법
GroupKFold(*1) + VIF + 3종 GridSearch → ML 베이스라인
GRU 시계열 학습 → RUL 정밀도 향상 (BN+LN (*2))
Streamlit 6탭 통합 진단 대시보드
LLM(Claude API)+RAG 2단계로 자연어 진단 보고서 자동화 (본 프로젝트, 부록 C 참고)
추진 배경
핵심부품 베어링의 기존 정기 점검(PM)은 보통 분 단위 잔여수명을 예측 못하고 임계값 경보에 머뭄 실제 열화 상태를 반영하지 못해 과잉·과소 점검이 반복되는 한계 → FEMTO-ST 진동·온도 신호를 ML·DL 로 학습 → ML 분류로 즉시 이상 판정 + DL RUL로 교체 시점 조기경보 → 현장 PdM
① ML 단계
정상 / 열화 분류
▸ 알고리즘: RandomForest · XGBoost
▸ 입력: 진동 RMS · 첨도 · 크레스트 인자
▸ 출력: 열화 확률(%) · 임계값 기반 판정
▸ 역할: '지금 이상이 있는가?' 1차 경보
② DL 단계
잔여수명(RUL) 정밀 예측
▸ 알고리즘: GRU v2 (Batch Norm + Layer Norm)
▸ 입력: 진동 시계열 시퀀스
▸ 출력: 잔여 가동 시간(분) 예측값
▸ 역할: '언제 교체해야 하는가?' 정밀 예측
③ CNN + Grad-CAM
고장 부위·시점 시각화
▸ 알고리즘: CNN (Conv2D × 3 레이어)
▸ 입력: 진동 신호 → matplotlib 이미지 변환
▸ Grad-CAM: 마지막 Conv 기울기 역전파
→ 히트맵으로 '어느 시점이 위험했나' 표시
▸ 역할: XAI — CNN 판정 근거 시각화
① ML 이상 탐지 → ② DL 잔여수명 예측 → ③ CNN + Grad-CAM 시각화 → 정비 의사결정 지원
부록
14

## Slide 15
B. 세 과제 구성 — ML 과제 ↔ DL 과제 ↔ LLM 과제(본 프로젝트)
현장 데이터
센서 → 엣지(1분 12피처) → 발행
브로커 (MQTT) = IoT 플랫폼
구독(Subscribe) — 1:N 분배
↓ 세 앱이 구독
① ML 과제 — PdM-Guard
mlfactoryautomation.streamlit.app
• 데이터: AI4I 2020 (설비 센서)
• 모델: XGBoost 열화 분류 (ML)
• 기능: P(열화) 임계값 경보 · 즉시 이상 판정
• 역할: "지금 이상인가?" 분류 진단
② DL 과제 — 현재 발표 프로젝트
dlfactoryautomation.streamlit.app
• 데이터: FEMTO-ST (진동·온도 시계열)
• 모델: GRU RUL(DL) + AE 이상(DL) + LR·RF 분류(ML)
• 기능: 잔여수명 예측 + 이상탐지 + 통합 진단
• 역할: "얼마 남았나?" RUL + ML 통합
앱
연동
개념 예지보전(PdM)은 목적이고, 그 아래 ML 과제(PdM-Guard)=열화 분류 전담, DL 과제=RUL 예측 중심 + ML 분류까지 통합입니다.
→ 두 앱은 링크로 연결된 상호보완 구성 — DL앱의 "ML 설비 진단 앱으로 →" 버튼으로 이동. 분류(ML)는 "지금 이상?", RUL(DL)은 "얼마 남았나?"를 담당.
③ LLM 과제(본 프로젝트) - llmfactoryautomation.streamlit.app: RAG(FAISS 수치유사도 + Chroma Hybrid 문서RAG)+Claude API로 ML·DL 결과를 자연어 진단 보고서로 변환. 세 앱은 ML->DL->LLM 순으로 계층적으로 확장됨 (GitHub: vapsnamheo-dev/AISOURCE).
Ⅳ
현장 데이터를 세 Streamlit 앱이 구독 — 역할 분담과 상호 연결
부록
15

## Slide 16
부록
C. LM 프로젝트 - 검토했으나 미채택한 방안 및 산출물
의의
Proposal A(채택)는 구현 난이도가 낮고 즉시 현장 적용 가능해 우선 구현했다. B/C는 데이터/인프라가 갖춰지면 재검토 대상이며, 실제 실행 가능한 파이프라인은 산출물/LLM프로젝트 노트북에서 확인할 수 있다.
항목 | 내용
Proposal B (미채택) | LLM이 이상 패턴을 직접 학습 - 난이도 높음, 학습 데이터/검증 비용 과다로 보류
Proposal C (미채택) | 멀티모달 센서+문서 RAG 결합 - 난이도 중간이나 현재 데이터로는 이득 대비 복잡도 부담
재검토 조건 | 데이터 규모 확대, 설비 관계망 데이터 확보 시 GraphRAG(4순위)와 함께 재검토
소스 산출물 | 산출물/LLM프로젝트/허남_LLM프로젝트.ipynb, .py - ML->DL->RAG(Level1+Hybrid)->LLM 전체 파이프라인 실행 가능 노트북
16