## Slide 1
AI 개발 수행내역서
FEMTO-ST 베어링 잔여수명(RUL) 예측
ML+DL + LLM 통합 예지보전(PdM) 시스템
담당자: 허남

## Slide 2
i
목차
개발 → 튜닝 → 결론
Ⅰ
프로젝트 배경
기존 DL 한계 · LLM 확장 방안 · Proposal A
Ⅱ
RAG · Hybrid RAG
RAG 2단계 아키텍처 + Hybrid RAG(v0.6)
Ⅲ
LLM 진단 보고서 파이프라인
Structured Output · Streamlit 배포 · 로컬 LLM 제약
Ⅳ
v0.6 릴리스 · 향후 로드맵 · 결론
Hybrid RAG · GraphRAG 우선순위
A
부록 — DL·ML 프로젝트 요약
선행 프로젝트(DL/ML) 핵심 성과 요약
★
Autoencoder 비지도 탐지
비지도 AUC 0.968 · 임계값 원리
★
Recall 중심 평가
현장 PdM 미탐지(FN) 최소화
B
(부록 상세는 본문 후반 참고)
데이터샘플 · 모델선택 · MLflow · 평가신뢰성 · 혼동행렬
2

## Slide 3
★
I. 프로젝트 개요 - 기존 DL 시스템의 한계와 LLM 필요성
의의: ML/DL/RAG의 수치 결과는 정확하지만 현장 담당자가 즉시 행동으로 옮기기 어렵다. LLM(Claude API)이 이 수치를 근거로 사람이 읽는 자연어 진단 보고서로 변환하는 해석 계층을 추가한다.
FEMTO-ST 베어링 예지보전 · ML+DL+RAG+LLM 통합 진단 시스템 (v0.6)
3
구분 | 기존 출력 (수치만) | LLM 적용 후 (자연어 해석)
ML 확률 | 0.72 | [현재 상태] 위험 - 열화 72%
DL RUL | 45분 | [정비 권고] 즉시 점검 및 교체 준비
RAG 유사도 | 92.3% | [유사 사례] Bearing1_3 동일 패턴, 30분 후 파손
문제 -> 해결 | 데이터 분석가만 해석 가능, 현장 조치 지연 | 비전문가도 즉시 이해 가능한 정비 보고서로 자동 변환

## Slide 4
★
II. LLM 확장 방안 3종 비교 - Proposal A 채택
의의: 채택 기준은 구현 가능성+즉시 현장 적용+비용 효율성. Proposal A가 가장 낮은 난이도로 즉시 현장 적용 가능해 채택했다.
FEMTO-ST 베어링 예지보전 · ML+DL+RAG+LLM 통합 진단 시스템 (v0.6)
4
방안 | 핵심 기능 | 난이도 | 채택
A | RAG+ML/DL -> LLM 자연어 보고서 | 낮음 | 채택
B | LLM이 이상 패턴 직접 학습 | 높음 | 미채택
C | 멀티모달 센서+문서 RAG | 중간 | 미채택

## Slide 5
★
III. RAG 2단계 아키텍처 - 수치 유사도 + 문서 RAG
의의: Level 1은 과거에 비슷한 상태가 있었는가를 수치로, Level 2는 정비 지식 문서에 어떤 근거가 있는가를 자연어로 답한다. 두 결과는 LLM 보고서의 근거로 결합된다.
FEMTO-ST 베어링 예지보전 · ML+DL+RAG+LLM 통합 진단 시스템 (v0.6)
5
구분 | RAG Level 1 (수치 유사도) | RAG Level 2 (문서 RAG)
모듈 | src/femto_rag_search.py | src/femto_doc_rag.py
인덱스 | FAISS IndexFlatIP(코사인) | Chroma 벡터DB(영구 저장)
질의 방식 | 센서값 -> Top-k 유사 사례 검색 | 자연어 질문 -> 문서 검색/답변
RAG 종류 | 일반 RAG(순수 벡터 검색) | Hybrid RAG(BM25+벡터, v0.6)

## Slide 6
★
IV. Hybrid RAG(BM25+벡터) - v0.6 신규 적용
의의: 정비 문서는 40도 초과 같은 정확한 수치 표현이 많아 순수 의미 검색만으로는 놓치기 쉽다. Hybrid RAG로 RAG-Level2 검색 정확도를 개선했다(2026-07-03, v0.6 완료).
FEMTO-ST 베어링 예지보전 · ML+DL+RAG+LLM 통합 진단 시스템 (v0.6)
6
항목 | 적용 전 (v0.5) | 적용 후 (v0.6)
검색 방식 | Chroma 벡터 검색만 | BM25(키워드)+벡터, EnsembleRetriever 50:50
약점/개선 | 정확한 수치, 임계값 표현을 놓치기 쉬움 | BM25가 수치, 임계값 포착, 벡터가 의미 유사 보완
검증 질의 | 온도만 상승하면? -> 찾을 수 없음 | 동일 질문 -> 윤활 점검 근거 정확히 답변

## Slide 7
★
V. LLM 진단 보고서 생성 파이프라인 (Proposal A)
의의: LLM은 ML/DL의 수치 판정을 대체하지 않고, RAG 근거와 함께 현장 담당자가 바로 읽을 수 있는 자연어 정비 권고로 해석, 문서화하는 계층이다.
FEMTO-ST 베어링 예지보전 · ML+DL+RAG+LLM 통합 진단 시스템 (v0.6)
7
항목 | 내용
모듈 / API | src/femto_llm_report.py, Claude API(claude-haiku-4-5-20251001)
입력 컨텍스트 | 센서값 + ML 열화확률 + DL RUL + RAG Level1/2 근거
출력 구조(5섹션) | 현재 상태, 이상 신호, 정비 권고, 유사 사례, 문서 근거
Mock 모드 | API 키 미설정 시 규칙 기반 동일 구조 보고서(무료 데모)
Structured Output | JSON Schema 강제 출력 - status/anomalies/action 등, 대시보드/알람 연동

## Slide 8
★
VI. Streamlit 배포 구성 및 로컬 LLM(Ollama) 제약
의의: 배포 URL은 llmfactoryautomation.streamlit.app. RAG-Level2의 자유 질의응답(ask())은 로컬 Ollama(gemma)가 필요해 Streamlit Cloud(상시 프로세스 실행 불가)에서는 이 기능만 제한된다(버그 아님, 의도된 제약). 문서 검색과 Claude API 진단 보고서는 Cloud에서 정상 동작한다.
FEMTO-ST 베어링 예지보전 · ML+DL+RAG+LLM 통합 진단 시스템 (v0.6)
8
앱 파일 | 포트 | 역할
streamlit_app.py | 8501 | DL 메인 - 시계열 고장 예측
streamlit_rag.py | 8502 | LLM/RAG 전용 - Level1 유사 사례 데모
streamlit_femto.py | 8503 | ML+DL+LLM 통합 진단 (Tab6: AI 정비 권고)
streamlit_unified.py | 8504 | 3-Source 통합 (ML+DL+DL Milling)

## Slide 9
★
VII. v0.6 릴리스 노트 - 비용 관리 및 안정성 개선
의의: v0.5 draft 이후 배포 안정성 버그 수정과 과금 방지 기능을 지속 추가했다. 특히 Anthropic 크레딧 부족(400) 에러를 코드 버그와 구분해 결제 안내로 표시하도록 개선(2026-07-03)했다.
FEMTO-ST 베어링 예지보전 · ML+DL+RAG+LLM 통합 진단 시스템 (v0.6)
9
구분 | 내용
신규 기능 | ANTHROPIC_API_KEY on/off 스위치 + 토큰수/비용 화면표시
버그 수정 | 피처 스키마 불일치 / pandas 버전드리프트 / 중첩버튼 / 패키지 누락
RAG 개선 | temperature 0.0 고정 + Hybrid RAG(BM25+벡터) 적용
UX 개선(07-03) | 크레딧 부족 에러를 결제 안내로 구분 표시, 타이틀/캡션 갱신

## Slide 10
★
VIII. 향후 계획 - LLM 적용 우선순위 로드맵
의의: Hybrid RAG(BM25+벡터)는 이미 v0.6로 구현을 완료했고, GraphRAG(그래프 기반 지식 검색)는 아직 미구현이며 로드맵상 가장 낮은 4순위다 - 이름은 비슷하지만 현재 상태는 정반대다.
FEMTO-ST 베어링 예지보전 · ML+DL+RAG+LLM 통합 진단 시스템 (v0.6)
10
우선순위 | 상태 | 핵심 내용
1순위 Structured Output | 완료(v0.5) | JSON Schema 정형 출력
신규 Hybrid RAG | 완료(v0.6, 07-03) | BM25+벡터 결합 검색 정확도 개선
2순위 Agent/Tool Use | 예정(~07/24) | Claude function calling(ReAct 패턴)
3순위 LangGraph | 예정(~08/21) | 파이프라인 명시적 그래프화
4순위 GraphRAG | 미구현, 최후순위 | 설비 관계망 수준으로 확장 시 재검토

## Slide 11
★
IX. 결론 및 기대효과
의의: LLM 추가로 PdM 시스템의 현장 실용성이 대폭 향상되었으며, ML->DL->RAG->LLM까지 이어지는 end-to-end 파이프라인을 v0.6 기준으로 완성했다.
FEMTO-ST 베어링 예지보전 · ML+DL+RAG+LLM 통합 진단 시스템 (v0.6)
11
항목 | 내용
현장 접근성 | 수치->자연어: 비전문가도 즉시 이해
의사결정 가속화 | 즉시/24h/1주 조치 자동 분류
RAG 시너지 | 과거 사례를 의미있는 설명으로 변환, Hybrid RAG로 정확도 개선
비용 최적화 | haiku 모델 + Mock 모드 + on/off 스위치(v0.6)
확장성 | Agent/Tool Use -> LangGraph -> (필요시) GraphRAG 단계적 고도화

## Slide 12
부록
부록 A. DL/ML 프로젝트 배경 (요약)
PdM 도입 효과 / FEMTO-ST 데이터 구성
기대 효과
계획외 정지 30~50% 감소
유지보수 비용 10~25% 절감
성과 지표: OOS (*３）RMSE < 900분 / ML 대비 개선율 > 10% / 응답 < 2초
(*1) GroupKFold(단순 무작위 분할이 아닌 베어링 단위를 통째로 분리)로 시계열 누수 완전 차단
(*2) *"GRU v1에 정규화 계층(LayerNorm + BatchNorm)을 추가한 개선 버전
(*3) 테스트(Out-Of-Sample／OOS 모델 학습에 쓰지 않은 데이터) 11개는 3개 Condition에 걸친 미관측 베어링
→과적합을 드러내고＇새 설비 배포 시 실제 성능＇ 정직하게 모사(RF·XGB가 IS F1 0.94 → OOS Recall 0.5로 무너진 게 그 증거)
12
개발 방법
GroupKFold(*1) + VIF + 3종 GridSearch → ML 베이스라인
GRU 시계열 학습 → RUL 정밀도 향상 (BN+LN (*2))
Streamlit 6탭 통합 진단 대시보드
추진 배경
핵심부품 베어링의 기존 정기 점검(PM)은 보통 분 단위 잔여수명을 예측 못하고 임계값 경보에 머뭄 실제 열화 상태를 반영하지 못해 과잉·과소 점검이 반복되는 한계 → FEMTO-ST 진동·온도 신호를 ML·DL 로 학습 → ML 분류로 즉시 이상 판정 + DL RUL로 교체 시점 조기경보 → 현장 PdM
① ML 단계
정상 / 열화 분류
▸ 알고리즘: RandomForest · XGBoost
▸ 입력: 진동 RMS · 첨도 · 크레스트 인자
▸ 출력: 열화 확률(%) · 임계값 기반 판정
▸ 역할: '지금 이상이 있는가?' 1차 경보
② DL 단계
잔여수명(RUL) 정밀 예측
▸ 알고리즘: GRU v2 (Batch Norm + Layer Norm)
▸ 입력: 진동 시계열 시퀀스
▸ 출력: 잔여 가동 시간(분) 예측값
▸ 역할: '언제 교체해야 하는가?' 정밀 예측
③ CNN + Grad-CAM
고장 부위·시점 시각화
▸ 알고리즘: CNN (Conv2D × 3 레이어)
▸ 입력: 진동 신호 → matplotlib 이미지 변환
▸ Grad-CAM: 마지막 Conv 기울기 역전파
→ 히트맵으로 '어느 시점이 위험했나' 표시
▸ 역할: XAI — CNN 판정 근거 시각화
① ML 이상 탐지 → ② DL 잔여수명 예측 → ③ CNN + Grad-CAM 시각화 → 정비 의사결정 지원

## Slide 13
부록
부록 B. DL/ML 성능 비교 종합
구분 | 지표 | ML 베이스라인 | DL 최종 | 결과
RUL 예측 | OOS RMSE(분) | RF 954.52 | GRU v2 810.38 | ▼ 15.08%
RUL 예측 | OOS MAE(분) | 757.71 | 665.63 | ▼ 12.2%
열화 분류 | OOS Recall | RF 0.505 / XGB 0.513 | LR 0.890 | LR 최적
비지도 탐지(*1） | AUC | — | AE 0.968 | 라벨 불필요
1
DL 시계열 구조 강점 — RF 베이스라인 대비 GRU v2가 OOS RMSE 15.08% 개선 — Batch Normalization + Layer Normalization 정규화가 핵심 기여
2
데이터 유형별 적합성 — 테이블형(독립행)→ML / 진짜 시계열(분당 측정)→DL 우세
3
OOS 일반화 = LR — CV 우위 RF·XGB는 3개 베어링 과적합 → 새 베어링엔 단순 LR이 전이 우수
4
조기 경보 가능 — GRU가 열화 말기 RUL 급하강을 포착 → 교체 경보 선제 발령
13
(*1) 라벨 없는 신규 설비용, 비지도의 강점(라벨 불필요·조기 감지)과 지도의 강점(정밀·해석)
→ 1차 (Autoencoder , 비지도): 라벨 없는 신규 설비에서 "뭔가 평소와 다르다"를 조기 감지 → 넓게 후보를 거름
→ 2차 (RF/LR, 지도): 라벨이 쌓인 뒤 "어느 단계 열화인지" 정밀 분류 → 정확히 판정

## Slide 14
부록 C. 결론. 두 과제 구성 — ML 과제(PdM-Guard) ↔ DL 과제(RUL+ML 통합)
현장 데이터를 두 Streamlit 앱이 구독 — 역할 분담과 상호 연결
현장 데이터
센서 → 엣지(1분 12피처) → 발행
브로커 (MQTT) = IoT 플랫폼
구독(Subscribe) — 1:N 분배
↓ 두 앱이 구독
① ML 과제 — PdM-Guard
mlfactoryautomation.streamlit.app
• 데이터: AI4I 2020 (설비 센서)
• 모델: XGBoost 열화 분류 (ML)
• 기능: P(열화) 임계값 경보 · 즉시 이상 판정
• 역할: "지금 이상인가?" 분류 진단
② DL 과제 — 현재 발표 프로젝트
dlfactoryautomation.streamlit.app
• 데이터: FEMTO-ST (진동·온도 시계열)
• 모델: GRU RUL(DL) + AE 이상(DL) + LR·RF 분류(ML)
• 기능: 잔여수명 예측 + 이상탐지 + 통합 진단
• 역할: "얼마 남았나?" RUL + ML 통합
앱
연동
개념 예지보전(PdM)은 목적이고, 그 아래 ML 과제(PdM-Guard)=열화 분류 전담, DL 과제=RUL 예측 중심 + ML 분류까지 통합입니다.
→ 두 앱은 링크로 연결된 상호보완 구성 — DL앱의 "ML 설비 진단 앱으로 →" 버튼으로 이동. 분류(ML)는 "지금 이상?", RUL(DL)은 "얼마 남았나?"를 담당.
FEMTO-ST 베어링 RUL 예측 · ML+DL 통합 PdM
14
Ⅳ

## Slide 15
부록 D. 결론 — 성능 개선 로드맵 + 한계 · 실무 포지셔닝
RUL 예측 성능 개선 로드맵 (빠른 성과 우선)
단계 | 핵심 항목 | 성능개선 | 기간
① Attention + SHAP | 열화 말기 가중 · 근거 해설 | −100~200분 | ~3개월
② 앙상블 GRU+1D-CNN | 스태킹(RF+GBM+AE) · 견고성 | −150~300분 | ~6개월
③ 실시간 파이프라인 | Kafka+IoT 연속 시계열 (tile 대체) | −200~400분 | ~6–9개월
④ 실공장 · 다설비 | 전이학습(EfficientNetB0) · 多조건 | 범용성 ↑ | ~12개월
한계점 (Limitations)
• 베어링 7개뿐 → 일반화 제약
• 단일 운전조건 (1800 rpm)
• 2채널만 (온도 · 전류 센서 없음)
• 배치 처리 (실시간 아님)
• RF는 라벨 필요 → 신규 설비 공백(비지도로 1차 보완)
실무 포지셔닝 분류(LR Recall 0.89) + 임계값 경보 = 조기경보 파이프라인. RUL 회귀는 '남은 시간 추세'의 보조 지표, 경보 의사결정은 분류기가 담당.
→ '정밀 RUL 추정기'가 아닌 '조기경보 파이프라인 구성요소'로 포지셔닝.
LLM
진단 리포트 자동화 (GPT-4o) — ML·DL의 수치 판정(열화확률·RUL·임계 초과)을 받아 사람이 읽는 진단 보고서로 생성.
예: "3번 베어링 진동 급증, 잔여수명 ~100분 → 교체 권고." 판정이 아닌 '해석·문서화' 계층.
Ⅳ
15

## Slide 16
부록 E. Streamlit 통합 진단
6탭 대시보드
6탭 구성
📊 데이터 탐색
🤖 ML 성능
🔮 DL RUL 예측
🏭 통합 진단(실시간)
🔬 아키텍처 비교(5종)
🖼️ CNN 이미지 분류
배포
URL: dlfactoryautomation.streamlit.app
Repo: vapsnamheo-dev/AISOURCE
사이드바: ML 임계값 0.3~0.8 + RUL 경보 기준 30~120분 실시간 조정
ML 판정 | DL RUL | 표시
열화 (P=1.00) | 144분 양호 기준 초과 | ● ⚠ ML 열화 감지 — RUL 144분 (단일 입력 추정, ML 신뢰) 단일 슬라이더 입력은 시계열 복제(tile) 추정 → 'ML 신뢰' 캡션으로 한계 명시
열화 | 100분 기준 2배 이내 | ● ⚠ ML 열화 감지 — 잔여수명 100분 (ML 판정 우선)
열화 | 50분 기준 이하 | ● 긴급 경보: 잔여수명 50분
정상 | 어떤 값이든 | 기존 양호 / 주의 / 경보 규칙 그대로
통합 진단 — Stage 4 열화 샘플 클릭 시 표시 로직
ML 분류(현재 이상 여부) + DL RUL(잔여수명)을 결합한 경보 표시
표시 원칙
ML 판정을 최우선으로 적용하고, DL RUL은 보조 정보로 함께 표시
단일 시점 슬라이더 입력은 시계열을 윈도우 길이만큼 복제(tile)한 추정이므로, 정확도 한계를 캡션으로 명시
정상 판정 시에는 기존 양호/주의/경보 규칙을 그대로 따름
16
★

## Slide 17
★
부록 F. 기타. 학습했으나 미적용한 실험 · 튜닝 시도와 보류 사유
실험 · 시도 | 결과 | 미적용 / 보류 사유
NASA Milling 데이터 학습 | ML·DL 모두 AUC 0.500 (무작위 수준) | 가공조건 혼재·표본 부족 → 전처리서 신호 소실. 전처리 개선 과제로 보류
GridSearch 하이퍼파라미터 | OOS RMSE 956 (batch=16의 836보다 열위) | 수동 batch=16 튜닝이 더 우수 → 최종 미채택
LSTM · BiLSTM · CNN (5종 비교) | GRU 909.96 대비 모두 열위 | GRU가 인과 시계열·경량성 우수 → GRU 채택
SimpleImputer (전역 평균 결측대체) | 온도 상승 추세 소멸 | 선형보간이 추세 보존 → 평균 대체 배제
window = 30 | 최종 window=20이 OOS 우수 | 비교 실험엔 30, 최종 모델은 20 채택
의의
NASA Milling 사례(ML·DL 동반 실패)는 'DL이면 무조건 낫다'가 성립하지 않음을 입증
데이터·전처리·라벨 품질이 모델 종류보다 우선함을 보여줍니다.
채택된 설정(GRU·batch16·window20·선형보간)은 모두 비교 실험을 거친 결과입니다.
FEMTO-ST 베어링 RUL 예측 · ML+DL 통합 PdM
17